## Slide 1: گنبد در معماری ایران

## Slide 2
گنبد کمبیزه
گنبدی است که پلان بیضی دارد. با این توضیح که با شباهنگ و هنجار آهیانه را می زنند.به همین دلیل ساخت این نوع گنبد کار بسیار مشکلی است.

## Slide 3: تقسیم بندی نوع گنبدها
گنبد
رک
نار
اورچین

## Slide 4
گنبد اورچین (پلکانی یا مضرس)

## Slide 5: تحلیل اثر نیرو بر روی گنبد
شکرگاه22.5

## Slide 6: گنبدهای یک پوسته گنبدهای دو پوسته پیوسته گنبدهای دو پوسته گسسته
هورنو

## Slide 8
اربانه/
گریو
خشخاشی

## Slide 9: نحوه ساخت گنبد
رگ چين
دورچين یا گرد چین
تیغه
پر
رومی
ترکین
استفاده از شاهنگ و هنجار در ساخت
استفاده از قالب گچ و نی در ساخت

## Slide 11
کاربرد شاهنگ و هنجار در ساخت گنبد

## Slide 12
گنبد ترکین:
در این نوع چیدن ، گنبد را بصورت ترک ترک اکثراً با قالب گچی می سازند و بعد فاصله میان ترکها را با آجر یا خشت پر می کنند .
در اجرا تویزه های گچ ونی را ( نی در داخل گچ حالت آرماتور در بتن دارد ( روی زمین مطابق قوس مطلوب ( قوس گنبد ) می سازند و پس از تکمیل ، همه تویزه ها را در فضای موردنظر توسط ( وادارهائی ) سرپا نگه می دارند بعد بین تویزه ها را با آجر یا خشت پر می کنند . در این طریقه اجرا برخلاف انواع دیگر گنبد از شاهنگ و هنجار استفاده نمی شود .
در گنبدهای مرتفع ترکین ترکها را تکه تکه ساخته و رویهم و کنار هم می چیدند به این ترتیب که تا ارتفاع معینی از گنبد یک سری ترک مشابه کنار هم قرار می گرفت و دور تا دور گنبد را می پوشانید بعد سری دیگری از ترکها که ارتفاع بعدی گنبد را شامل می شد روی ردیف زیرین قرار می گرفت و بهمین ترتیب چیدن ادامه پیدا می کرد تا ارتفاع گنبد کامل شود . برای اینکه نظم بهم نخورد همه تویوزه های تَرکی را روی زمین می ساختند سپس آنرا تکه تکه در مراحل مختلف بالا آمدن گنبد کار می گذاشتند .

## Slide 14: طریقه ساخت قالب نی و گچ
تصوير 34: قالب ني و گچ، ارگ بم،
مأخذ: پروژه درسي طرح مرمت ارگ بم

## Slide 15
در ساخت آهیانه ضخامت پاکار تا شکرگاه (22/5درجه) 1/16 دهانه است.
از شکرگاه تا زاویه 45 درجه یک خشت کم می کنند.
از زاویه 45 درجه تا ایوارگاه (67/5) درجه مجددا یک خشت می کاهند.
از ایوارگاه تا نزدیکیهای تیزه یک خشت می کاهند.
در نزدیکیهای تیزه چون امکان اجرای گنبد بصورت بقیه قسمت ها میسر نیست لذا در نزدیکیهای تیزه سوراخی باقی می ماند که هورنو می نامند که اجرای پوشش آن باید بصورت طوقه چینی (پوشش دهانه چاه) باشد.
ایوارگاه 67/5
22/5

## Slide 16
گاهی نیز از داخل پوشش زیرین کنبد بسیار کم خیزی می بینیم که آهیانه نیست و پوشش سومی است که در زیر آهیانه اجرا کرده اند و به آن کمرپوش می گوییم.
آهیانه
خود

## Slide 17
پوشش سه پوسته مجزا در زیر گنبد ملاحسن کاشی

## Slide 19: انواع پوسته های آهیانه
1- خاگی (هلوچین کند)
2- چیله یا سیلو (هلوچین تند)
3- بستو (پوشش اکثر یخچالها)
4- سبویی یا چمانه
معمولاً قوس آهیانه مازه دار است مگر در دهانه های بزرگ برای تحمل بار بیشتر.

## Slide 20: انواع پوسته های خود
1- شبدری تند
2- شبدری کند
3- قوس پا تو پا
4- سروک
قوس خود همیشه تیزه دار است.

## Slide 23: ساختار گنبد
گنبدخانه : زمینه گنبد
بشن : قسمتی که روی زمینه تهرنگ بصورت مکعب بالا می آید.
چپیره : قسمت انتهایی بشن به شکل مربع یا مستطیل که با چپیره کردن تبدیل به دایره می کنند و گنبد روی آن سوار می شود.
چپیره
شکنج (چین و چروک)
گوشه سازی
اسکنج
ترمبه
با چوب
فیلپوش
پتکین
پتکانه
طاق بندی
کاربندی

## Slide 24: اسکنج
دو طاق اریب که همدیگر را در یک نقطه قطع کرده اند.
با توجه به اینکه نیروهای وارده در گنبد به گوشه ها منتقل نمی شود، نوع اجرای گوشه سازی تاثیری در سازه (افریز) گنبد ندارد.

## Slide 25: فیلپوش

## Slide 26: ترمبه پتکین
کنج پیش آمده یا پیش آوردن تدریجی دیوار

## Slide 28: ترمبه پتکانه
به چند ردیف طاقچه میگویند که روی هم سوار شده و جلو آمده باشد تا گوشه سازی را کامل کند.

## Slide 31: شکنج طاقبندی و کاربندی
طاقبندی: ساختن طاقچه روی طاقچه