## Slide 1
خانه فارنزورث (خانه شیشه‌ای) میس وندروهه

## Slide 2: تاریخچه کلی
 خانه فارنزورث (خانه شیشه‌ای) میس وندروهه توسط لودویگ میس وندرروه، در بین سالهای 1945 تا 1951 طراحی و ساخته شد. - این خانه بر اساس طرح فولادی و شیشه‌ای سفارش داده شده توسط دکتر ادیت فارنزورث ساخته شد.-
-خانه فارنزورث (خانه شیشه‌ای) میس وندروهه به عنوان یک شاهکار مشهور از سبک بین المللی معماری شناخته می‌شود -در سپتامبر 2008، خانه توسط باران‌های پس از طوفان آیک دچار آب گرفتگی شد.

## Slide 3: معماری
 مواد ساختمان های خانه فارنزورث (خانه شیشه‌ای) میس وندروهه، محصولات صنعتی تولیدی مانند فولاد و ورق های شیشه ای بودند. -خانه فرانسورث، مسائل اساسی را راجع به رابطه بین فرد و جامعه‌اش نشان می‌دهد. - فضای آزاد و باز با کمترین چارچوب، با استفاده از ستون‌های ساختاری مخصوص ایجاد شده است

## Slide 4: مصالح به کار گرفته شده در ساخت و ساز
 ساختار اصلی خانه فرانزورث شامل هشت پایه فولادی باله پهن است.
خانه فارنزورث (خانه شیشه‌ای) میس وندروهه احتمالا توضیح کامل و اصلاح شده‌ای از معماری شیشه و فولاد می‌باشد.
-قاب‌های فولادی درطرح‌های داخلی این ساختمان مورد استفاده قرار گرفته‌اند -تمام قسمت‌های ساختمان توسط کارخانه ساخته شده‌اند. -از بخش‌های فولادی سنگین در ساخت این خانه استفاده شده است. -همچنین صفحات شیشه‌ای چند لایه نیز در این بنا به چشم می‌خورند

## Slide 5: مواد به کار گرفته شده در ساخت و ساز
 تکنیک اتصال فولاد  میس وندروهه از اتصالات متداول پیچ و مهره در قسمت‌هایی از خانه که کمتر در معرض دید نبودند استفاده نمود ، اما در موقعیت‌های در معرض دید، او در نظر داشت اعضای فولادین زیبا و ظریف خود را به صورت یکدست و صاف بدون هیچ‌گونه پیچ و مهره‌ای نمایش دهد. - در خانه فارنزورث، از تراورتن برای کف این سازه، چوب، بعنوان پریماورا برای دیوارهای مرکزی، چوب ساج برای کمدها و گچ برای سقف، استفاده شده است.

## Slide 6: مزایای استفاده از متریال‌های به کار برده شده
 ساختار قاب فولادی
- مواد به کار گرفته شده دارای نسبت وزن و استحکام بالایی هستند

-سازه های فولادی این بنا که دارای طراحی فوق‌العاده ای هستند می‌توانند دارای قابلیت انعطاف پذیری بالایی باشند که یک ویژگی بسیار مهم برای مقاومت در برابر شوک‌هایی نظیر انفجار و یا زمین لرزه است
در این سازه، سطوح تنش کاملا تعریف شده است
اینگونه ساختارهای فولادی را می‌توان به سرعت بنا نمود.

## Slide 7: مزایای استفاده از متریال‌های به کار برده شده
 شیشه -کم هزینه است -استفاده از آن در ساخت و ساز، آسان می‌باشد -دوستدار محیط زیست بوده و با محیط زیست سازگار است .. -اجازه می‌دهد تا نور طبیعی وارد ساختمان شود -در برابر سیلاب‌های ناشی از باران، مقاوم است -باعث ارتباط ساکنین سازه با طبیعت شده و سبب می‌شود آنها بتوانند طبیعت را از نزدیک لمس کنند. (ادغام با طبیعت)

## Slide 8: ساختار ساختمان
 این خانه با 8 ستون فولادی باله پهن، 5 فوت و 3 اینچ یا به عبارتی دیگر، 1.60 متر بالاتر از سطح سیلاب قرار گرفته است.
-ستون‌های فولادی به دو طرف کف و ورقه‌های سقف متصل شده‌اند
-انتهای این ورقه‌ها فراتر از ستون‌های پشتیبانی، گسترده شده که سبب ایجاد طاقک‌هایی می‌شود
-سومین ورق شناور، که همانند یک تراس اتصال می‌باشد به عنوان یک راهرو بین اتاق نشیمن و طبقه همکف عمل می‌کند.
-خانه فارنزورث (خانه شیشه‌ای) میس وندروهه توسط دو مجموعه از پله‌های گسترده که طبقه همکف را به تراس متصل می‌کنند و سپس به ایوان خانه ختم می‌شوند قابل دسترسی است.

## Slide 9: مفهوم
 وندروهه مفهوم یک فضای بدون مانع را که دارای انعطاف پذیری کافی باشد و بتواند توسط عموم مردم نیز استفاده شود به مرحله عمل رسانید. -بخش داخلی این سازه همانند یک اتاق مجزای دارای فضای باز به نظر می‌رسد. -شمایل معماری به کار گرفته شده توسط وندروهه از جنبش مدرن بهره می‌برد -این ساختمان در دو پلتفرم مستطیلی استقرار یافته است. -در این سازه ابتدا می‌توان چهار پله باریک را که هیچ دیوار یا سقفی ندارد و به عنوان یک تراس عمل می‌کند و توسط چهار ستون فولادی در بالای زمین پشتیبانی می‌شود مشاهده نمود.

## Slide 10: مفهوم

## Slide 11: مفهوم
 این خانه بسیار شفاف به نظر می‌رسد -از سوی دیگر، فاصله خانه از زمین و اتصال آن به این زمین توسط ستون‌های سر برافراشته ای که با ایده خلوص و طهارت عجین شده اند در این معماری بسیار سنتی ژاپنی به چشم می‌خورد

## Slide 12: پلان و برش

## Slide 13: سازه
 خانه فارنزورث، تجلی نهایی مینیمالیسم یا کمینه گرایی است. - عناصر این سازه شامل 8 ستون است که با، فاصله 6،60 متر از هم جدا شده‌اند، و از دو تخته‌ای که کف و سقف را تشکیل می‌دهند حمایت می‌نمایند.
بخش داخلی، با ارتفاع قابل ملاحظه 2.85 متر، تنها به بلوک سرویس‌های بهداشتی که شامل توالت‌ها نیز می‌باشد، تقسیم شده است.
-قطعه 2.75 متری تراس، تنها توسط 4 ستون پشتیبانی می‌شود و به ورودی ختم می‌شود که تاکید به سزایی بر معنویت و عدم مادی‌گرایی خانه دارد.

## Slide 14: سازه
 کفخانه فارنزورث (خانه شیشه‌ای) میس وندروهه از دو لایه تشکیل شده که در بین آنها، سیستم‌های لوله کشی و زهکشی قرار گرفته‌اند.
-عناصر لوله کشی داخلی این سازه به بخش مرکزی مدور آن ختم می‌شوند و همچنین زه‌آب باران نیز به همین بخش منتقل می‌گردد .
- سقف خانه فارنزورث، که در بیشتر نقاط صاف و هموار است، اندکی به سمت مرکز سازه اریب شده تا آب را به سمت لبه های آن حرکت دهد.

## Slide 15: تحلیل سازه‌ای
 YouTube Video: “3D Farnsworth House & Design Concepts”
 http://www.youtube.com/watch?v=lPsRc4Xhuf0

## Slide 16: تحلیل سازه‌ای
- اسکرین شات از دیگر ویدئو تجزیه و تحلیل ساختاری این سازه

## Slide 17: تحلیل سازه‌ای
 مدل سه بعدی قاب اسکلتی و ورق یک طرفه

## Slide 18: پنجره ها

## Slide 19: ویژگی‌های سازه
 شیشه‌های این ساختمان همانند دیوارهایی عمل می‌کنند که فاصله بین کف تا سقف این سازه را پوشش می‌دهند؛ در واقع فارنزورث با این طرح توانسته طراحی سنتی دیوارها را تغییر دهد. -دو ورق ساده ساخته شده از فولاد برای کف و سقف ساختمان به کار گرفته شده است که در حدود 1.6 متر از سطح زمین فاصله دارد

## Slide 20: ویژگی‌های سازه

## Slide 21: ویژگی‌های سازه
 -طرح بی نظیر خانه فارنزورث که از سطح زمین فاصله دارد، نشان می‌دهد که زیربنای این خانه بر روی ستون‌های پایه مانندی قرار دارد که با چشم غیر مسلح نیز قابل مشاهده هستند. -تراس نیز در طراحی این سازه مشاهده می‌شود که توسط مهندسان، طاقک یا بالکن خوانده می‌شود.

## Slide 22: ویژگی‌های سازه

## Slide 23: ویژگی‌های سازه

## Slide 24: ویژگی‌های سازه

## Slide 25: ویژگی‌های سازه

## Slide 26: برش درب و پنجره

## Slide 27: طرح سیستم گرمایشی

## Slide 28: منابع و مآخذ
 http://theglasshouse.org/programs/conversations/transparency/ overview/
 http://theglasshouse.org/history/bios/vanderrohe/
 http://www.architecturaldigest.com/architecture/2012- 09/architect-philip-johnson-glass-house-modernism-article
 http://architectuul.com/architecture/farnsworth-house
 http://www.columbia.edu/cu/gsapp/BT/GATEWAY/FARNS WTH/farnswth.html

## Slide 29: Thank You.