## Slide 2
مبانی گودبرداری وسازه نگهبان
دکتر پیمان حمیدی
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ارومیه

## Slide 3
مقدمه :
در بسیاری از پروژه ساختمانی لازم است که زمین به صورتی خاکبرداری شود که جداره های آن قائم یا نزدیک به قائم باشند که به منظور جلوگیری از ریزش ترانشه و تبعات منفی احتمالی ناشی از این خاکبرداری ، سازه موقتی را برای مهارترانشه اجرا می کنند .
پایداری جداره های گودبرداری به صورت ها و روشهای مختلفی صورت می گردد که از جمله آنها میتوان به به روش های زیر اشاره کرد.

## Slide 4
هرکدام از اين روش‌ها مزايا و معايبي دارند که با توجه به ارزيابي‌هاي فني، اقتصادي، و امکانات در دسترس، روش يا روش‌هايي انتخاب و پياده سازي مي‌شود.
انواع روش های پایداری سازی گود :
روش مهارسازی (Anchorge)
روش دوخت به پشت (Tie back)
روش دیواره دیافراگمی (Diaphragm wall)
روش مهار متقابل (Reciprocal support)
روش اجرای شمع (Piling)
روش سپرکوبی (Sheet piling)
روش خرپایی (Truss construction)
روش میخکوبی (Nailing)
روش شیب پایدار
روش ریزشمع ((micropile)

## Slide 5: انواع روشهای پایدار سازی گود

## Slide 6
با افزایش چشمگیر بهای زمین در شهرهای کشور و به خصوص کلا نشهرها در چند دهه اخیر، موضوع استفاده و بهره برداری حداکثر از اراضی شهری مورد توجه مالکان و سرمایه گذاران قرار گرفته است. تخریب ساختمان های کم ارتفاع (که بعضا عمر کمی و کیفی آنها هنوز به پایان نرسیده ) و احداث ساختمان های بلندمرتبه به جای آنها که هر روزه در گوشه و کنار شهر شاهد و ناظر آن هستیم، با همین هدف صورت می گیرد تا بهره گیری بیشتری از قطعات زمین شهری به عمل آید. آنچه در این رابطه مورد توجه است گودهای بعضا عمیق و وسیعی است که در مجاورت ساختمان ها و سازه های موجود احداث می شود و گاها خطراتی جدی را متوجه آنها می سازد که تاکنون خسارات مالی و جانی نسبتا زیادی را نیز به همراه داشته است.
مقدمه

## Slide 7
اگر بپذیریم که گودبرداری برای احداث ساختمان های بلندمرتبه، امری اجتناب ناپذیر است، در این صورت باید به صورت جدی به فکر رفع یا کاهش خطرات ناشی از گودبرداری باشیم. در احداث گود، عوامل مختلف فنی، اجرایی، نظارتی و اداری دخالت دارند و لذا ضروری است برای رفع و یا کاهش آسیب های احتمالی به همه عوامل درگیر در گودبرداری توجه و عنایت شود. مالکان، پیمانکاران، مهندسان ( اعم از طراح، محاسب و ناظر) و عوامل اداری و نظارتی از قبیل شهرداری، سازمان نظام مهندسی ساختمان و اداره کل تعاون، کار و امور اجتماعی و شرکت های بیمه از مهمترین عوامل درگیر در موضوع گودبرداری هستند که همه آنها باید تلاش نمایند در چارچوب همکاری و تعامل مشترک، میزان حوادث ناشی از گودبرداری را کاهش دهند و به حداقل ممکن برسانند.
مقدمه

## Slide 8
در تعریف کلی گودبرداری در مناطق باز، یعنی پایین رفتن از سطح زمین و در مناطق مسکونی، یعنی پایین رفتن از زیر تراز پی خانه های هم جوار می باشد. امروزه با افزایش و گسترش روزافزون احداث سازه های بلندتر و با اهمیت تر و همچنین احداث پارکینگ در طبقات پایین تر از سطح زمین در این ساختمان ها، تعداد گودبرداری ها به خصوص گودبرداری های عمیق و نیمه عمیق رو به افزایش می باشد که در صورت عدم رعایت برخی اصول و قوانین در این راستا با مشکلات و چالش های بسیاری روبه رو خواهیم شد.
تعریف

## Slide 10
1-شناخت كافي از خاك منطقه جهت تعيين مقاومت خاك.
2- قطع آب ، برق و گاز با همكاري سازمانهاي زيربط.
3- اطلاع دادن به ايستگاه آتش نشاني نزديك براي جلوگيري از وقفه در سرويس رساني امداد و نجات.
4- شناسايي موقعيت تاسيسات زيرزميني.
5- توجيه ساكنين مجاور با هشدارهاي ايمني مورد نياز و تخليه آنها در صورت احساس خطر ريزش.
نكات مهم قبل از گود برداري

## Slide 11
اگر خاك محل گود برداري، خاكريزهاي دستي است، لازم است گودبرداري بصورت تدريجي و با مهار كامل ديواره هاي جانبي به وسيله شمع انجام شود.
براي جلوگيري از ريزش ديواره هاي جانبي در صورت عدم محدوديت در فضا، ديواره ها بايد شيب ملايمي به اندازه شيب مجاز خاك داشته باشند.
ديواره هاي هر گودبرداري كه عمق آن بيش از 1/2 متر است و خطر ريزش دارد بايد مهار شود به جز مواردي كه شيب ديواره به اندازه مجاز باشد.
اگر گود برداري، عمقي بيش از 3 متر داشته باشد، لازم است ابتدا محل ستون ها خاكبرداري شده و با اجراي ستون ها و مهار آنها، از ريزش و رانش خاك هاي سست جلوگيري شود.
هنگامي كه گودبرداري پايين تر از پي ساختمان هاي مجاور انجام مي گيرد، بايد نسبت به پايداري پي هاي مجاور اقدام لازم بعمل آيد.
مصالح حاصل از گود برداري نبايد به فاصله كمتر از (0/5) متر از گود ريخته شده و در صورت امكان دور از آن در محل مناسب و عاري از خطر انباشته شود.
نكات مهم در حين گود برداري

## Slide 12
زمانبندي و اجراي عمليات ساختماني طوري تنظيم شود كه بلافاصله پس از گود برداري، عمليات مهار سازي و اجراي پي صورت گيرد.
بعد از وقوع بارندگي، سيل يا زلزله ديواره هاي گود بازديد شده و در صورت لزوم وسايل حفاظتي تقويت شود.
از استقرار ماشين آلات سنگين در مجاورت لبه هاي بالاي گود خودداري شود و در صورت اجبار اقدامات جانبي به منظور مقاومت در برابر بار اضافي بكار رود.
جهت ايمني عابرين پياده و جلوگيري از سقوط افراد و اشيا، حصاركشي مناسب و نصب علائم خطر يا احتياط و چراغ هاي هشدار دهنده قابل رويت در شب، ضروري است.
نكات مهم بعد از گود برداري

## Slide 13
ترانشه ها
فونداسیون سازی
خاکبرداری و‍‍‍ پوشانیدن (راهسازی)
پوشانیدن و خاکبرداری (راهسازی)
انواع گودبرداری

## Slide 14
در هنگام انجام عملیات گودبرداری در یک منطقه، برای جلوگیری از وقوع گسیختگی در دیواره گود و برای کنترل تغییرشکل های اطراف گودبرداری، باید با اتخاذ تدابیری جبهه گود را مورد محافظت قرار داد. اگر موقعیت محل به گونه ای باشد که بتوان دیواره گود را با شیب مطمئن خاکبرداری کرد، این روش یک روش مناسب و ارزان برای محافظت از گود خواهد بود، ولی اگر چنین امکانی وجود نداشته باشد، یعنی محیط اطراف گود محدود و بسته باشد، باید بسته به ابعاد گودبرداری، نوع خاک و وضعیت آب زیرزمینی، یک سازه مناسب را انتخاب و اجرا کرد.
روش های پایدارسازی دیواره های محل گودبرداری
پایدارسازی دیواره های محل گودبرداری یکی از مهم ترین و ضروری ترین اقدامات اولیه برای حفظ محیط گود می باشد. علل بروز بسیاری از حوادث در فعالیت های گودبرداری، ناشی از کم توجهی به این موضوع مهم می باشد.

## Slide 15
A
روش مهارسازی Soil anchoring

## Slide 16
در این روش، برای مهار حرکت و رانش خاک، با استفاده از تمهیداتی خاص، از خود خا ک های دیواره کمک گرفته می شود. ابتدا در حاشیه زمینی که قرار است گودبرداری شود، در فواصل معین چاه هایی حفر می کنیم. عمق این چاه ها برابر با عمق گود، به اضافه مقداری اضافه برای شمع بتنی انتهای تحتانی این چاه هاست. پس از حفر چاه ها، در درون آنها پروفیل های I شکل یا H شکل قرار می دهیم. به منظور تأمین گیرداری و مهاری کافی برای این پروفیل ها، انتهای پروفیل ها را به میزان ۲۵ درصد تا ۳۵ درصد عمق گود، پایین تر از رقوم کف گود در درون بخش شمع ادامه می دهیم و در انتهای پروفیل ها نیز شاخک هایی را در نظر می گیریم، سپس شمع انتهای تحتانی را که قبلا آرماتوربندی آن را اجرا کرده و کار گذاشته ایم، بتن ریزی می کنیم. به این ترتیب پروفیل های فولادی مزبور در شمع مهار می شوند و پروفیل های فولادی همراه با شمع نیز در خاک مهار می گردند.
روش مهارسازی

## Slide 18
پس از اجرای مراحل فوق، عملیات گودبرداری را به صورت مرحله به مرحله اجرا می کنیم. در هر مرحله، پس از برداشتن خاک در عمق آن مرحله، برای جلوگیری از ریزش خاک، با استفاده از دستگاه های حفاری ویژه در بدنه گود چاهک هایی افقی یا مایل، به قطر حدود ۱۰ تا ۱۵سانتیمتر، در جداره گود حفر می کنیم. آنگاه درون این چاهک ها میلگردهایی را کار گذاشته و سپس درون آنها بتن تزریق می کنیم. طول این چاهک ها، به نوع خاک و پارامترهای فیزیکی و مکانیکی آن و نیز به عمق گود بستگی دارد و مقدار آن در حدود ۵ تا ۱۰ متر است. پس از انجام این مرحله، پانل های بتنی پیش ساخته ای را در بین پروفیل های قائم قرار داده و آنها را از سویی به نحوی مناسب به میلگردهای بیرون آمده از چاهک ها و از سویی دیگر به پروفیل های قائم متصل می کنیم. به جای استفاده از این پانل های پیش ساخته میتوانیم آنها را به صورت درجا اجرا کنیم. همچنین می توانیم ابتدا بر روی دیواره، آرماتوربندی کرده و سپس بر روی آن بتن پاشی کنیم. برای اتصال پانل ها به میلگردهای بیرون آمده از چاهک ها می توانیم سر میلگردهای مزبور را رزوه کرده و سپس با استفاده از صفحات سورا خدار تکیه گاهی و مهره، آنها را با پانل درگیر کنیم. کلیه عملیات فوق را به صورت مرحله به مرحله، از بالا به پایین اجرا می کنیم. ملات یا خمیری که برای تزریق به کار می بریم، مخلوطی است از سیمان و آب، یا سیمان، آب و ماسه که ممکن است در آن از مواد افزودنی نیز استفاده کنیم. همچنین می توانیم مواد پلیمری و دوغاب هایی با پایه غیر از سیمان پرتلند و با ترکیبات خاص را نیز برای تزریق به کار بریم.
روش مهارسازی

## Slide 19
مشخصات مکانیکی خاک بر اثر تزریق بتن در درون چاهک ها بهبود می یابد؛ لذا بر اثر این امر علاوه بر کمک گرفتن از خاک اطراف جداره برای مهار رانش خاک، میزان رانش خاک نیز بر اثر بهبود مشخصات مکانیکی خاک کاهش می یابد.
سازه نگهبان در داخل گود جاگیر نیست.
از خاک موجود برای مهار دیواره گود استفاده می شود.
مزایای روش مهارسازی

## Slide 20
استفاده از بدنه خاک مجاور دیواره گود ضروری است؛ لذا در مواردی که خاک مجاور گود در زیر یک ساختمان یا در حریم همسایه یا در حریم تاسیسات و معابر شهری باشد، از این روش نمی توان استفاده کرد یا استفاده از آن با محدودیت همراه است.
به دلیل ضرورت اجرای عملیات به صورت مرحله به مرحله، به زمان زیادی نیاز دارد؛ البته این امر ممکن است در پروژه های بزرگ مطرح نباشد بلکه برعکس ممکن است زمان کلی اجرای کار نیز، به ویژه با مدیریت صحیح، کاهش یابد.
هزینه اجرای عملیات، به دلیل تکنولوژی پیشرفته تر، در مقایسه با روش های ساده تر بیشتر است؛ ولی در پروژه های بزرگ و در احجام زیاد ممکن است این امر مطرح نباشد و برعکس هزینه کلی کار کاهش یابد.
به دستگاه های خاص نظیر دستگاه های لازم برای حفر چاهک ها، تزریق، حمل پانل ها و ... نیاز دارد.
به افراد با تخصص های بالاتر در رده های مختلف فنی برای اجرای عملیات مربوطه، در مقایسه با روش های ساده تر نیاز دارد.
معایب روش مهارسازی

## Slide 22
روش مهار گذاری Soil anchoring

## Slide 23
روش بلوك و مهاري – برج مالي مشهد
عمق گود 25 متر
مهاري 60 تن
روش مهار گذاری Soil anchoring

## Slide 24
روش بلوك و مهاري
عمق گود 22 متر
پايدارسازي گود پروژه پارس در مجاورت برج هاي بلند مرتبه
روش مهار گذاری Soil anchoring

## Slide 25
مقايسه حجم کار در دو روش بلوك و مهاري با ميخ گذاري
روش مهار گذاری Soil anchoring

## Slide 26
اجراي مش و شاتكريت
روش مهار گذاری Soil anchoring

## Slide 27
1. در حاشیه زمینی که قرار است گودبرداری شود در فواصل معین چاه هایی حفر می شود. عمق چاه ها برابر عمق گود بعلاوه مقداری اضافه برای شمع بتنی انتهای تحتانی چاه هاست.
2. درون چاه ها پروفیلهای IPEشکل یا H شکل قرار میدهیم. حدود 30 درصد پایین تر از کف گود قرار میدهیم و در انتهای پروفیلها شاخکهایی در نظر میگیریم.
3. انتهای تحتانی شمع را که قبلا آرماتور کار گذاشته ایم بتن ریزی میکنیم.
4. گودبرداری شروع میشود. مرحله مرحله از بالا به پایین. برای جلوگیری از ریزش با دستگاه حفاری در بدنه چاهکهای افقی یا مایل به قطر 10 تا 15 سانت زده و درون آنها آرماتور گذاشته و بتن تزریق میشود. بطول 5 تا 10 متر
5. پانل بتنی پیش ساخته بین پروفیلهای قائم قرار می دهیم و از سوی دیگر به آرماتور چالها مهار میکنیم. (یا بتن درجا یا شات کریت یا رزوه کردن آرماتور)
خلاصه روش اجراي شمع و مهاري
روش مهار گذاری Soil anchoring

## Slide 28
روش مهار گذاری Soil anchoring

## Slide 29
حالت هاي اصلي ناپايداري در ديواره هاي بلوك و مهاري
روش مهار گذاری Soil anchoring

## Slide 30
روش تعادل حدي (Limit Equilibrium Method)
در اين روش ابتدا با استفاده از نرم افزارهايي مانند Slide يا Slope مدل هندسي ديواره مد نظر ساخته شده و سپس بر اساس روابط روش تعادل حدي و با اعمال ضرايب اطمينان مناسب براي مودهاي پايداري داخلي و نيز معرفي پارامترهاي مقاومتي لايه هاي مختلف خاك و يا سنگ، آرايش انكرها و شمعها تا رسيدن به ضريب اطمينان كلي مناسب با توجه به تعادل نيروها و لنگرها، تغيير داده ميشود .
روش اجزاي محدود (Finite Element Method)
در اين روش محيط مورد مطالعه به تعدادي المان با نقاط تنش و كرنش معين تقسيم شده و ميزان تنشها و كرنشها در اين نقاط تعيين ميگردد و با استفاده از يكسري توابع درونيابي تحت عنوان توابع شكل، مقادير تنش و كرنشها در هر نقطه ديگري قابل محاسبه ميباشد .اين تحليل معمولا با استفاده از نرم افزار Sigma w و یا Plaxis2D انجام میگردد.
بطور كلي براي طراحي ابتدا با استفاده از روش تعادل حدي ضريب اطمينان كافي حصول ميگردد و سپس ضريب اطمينان بدست آمده و تغيير شكلها با روش اجزاء محدود كنترل ميگردد. براي طراحي و كنترل نيروها و لنگرهاي مربوط به شمعها نيز از خروجيهاي روش المان محدود استفاده ميشود.
روش مهار گذاری Soil anchoring

## Slide 31
آزمايشهاي بار مهاريها
يكي از جنبه هايي كه سيستم مهاربندي را از ساير روشهاي محافظت گودبرداري متمايز ميكند، اينست كه در آن مهاريها تحت آزمايش بار قرار ميگيرند تا ظرفيت باربري و رفتار بار‐ تغيير مكان آنها قبل از وارد شدن به مرحله سرويس ارزيابي شود .پذيرش يا عدم پذيرش كارايي يك انكر با استفاده ازآزمايشهاي استاندارد كشش مهار كه شامل موارد زير ميباشند،تعيين ميشود.
Performance Test –
Proof Test -
روش مهار گذاری Soil anchoring

## Slide 32
-
Performance Test 􀂾
اين آزمايش شامل بار گذاري و باربرداري انكر بوده و براي ارزيابي ظرفيت بار انكر و تعيين رفتار بار‐ تغيير مكان انكر مورد استفاده قرار ميگيرد. در اين آزمايش بار گذاري و باربرداري تناوبي انجام ميگيرد و ميزان جابجايي هاي مربوط به هر مرحله قرائت و ثبت ميشود. در اين تست بارگذاري با مقدار 25 در صد از بار طراحي نهايي آغاز شده و معمولا تا رسيدن به 133درصد ادامه مي يابد. به منظور اندازه گيري ميزان خزش بار نهايي كشش به مدت 10 دقيقه روي انكر حفظ ميشود. اگر ميزان خزش در اين مدت به بيش از 1 سانتيمتر برسد، بار به مدت 50 دقيقه ديگر نيز روي انكر حفظ ميشود.
اگر اندازه گيريها نشان دهند كه ميزان جابجايي وابسته به زمان بيشتر از معيارهاي موجود هستند، انكر مورد نظر يا بايد از سيستم باربري كنار گذاشته شود و يا اينكه دوباره تزريق شده و تحت آزمايش كشش قرار گيرد.
روش مهار گذاری Soil anchoring

## Slide 33
Proof Test
اين آزمايش نيز همانند Performance Test مي باشد با اين تفاوت كه اين تست تنها در يك سيكل انجام ميشود و در آن انكر تا ميزان 120 درصد بار طراحي كشيده مي شود و اين كشش به مدت 5 دقيقه روي انكر حفظ مي شود و سپس جابجايي اتفاق افتاده در اين مدت اندازه گيري شده و با مقدار به دست آمده از Performance Test مقايسه مي شود.
زمانيكه نتايج Proof Test با نتايج بدست آمده از Performance Test تفاوت زيادي داشته باشد، يك Performance Test جديد بايد بر روي انكر مجاور انجام گيرد.
روش مهار گذاری Soil anchoring

## Slide 34
نمونه ای تغییر بافت خاک در اثر تزریق
روش مهار گذاری Soil anchoring

## Slide 35
روش مهار گذاری Soil anchoring
نمای تمام شده از کار

## Slide 36
انکرهای نصب شده برای پایدارسازی شیب در سنگ شدیداً هوازده
روش مهار گذاری Soil anchoring

## Slide 37
نمونه ای از اجرای

## Slide 38
نمونه ای از اجرای

## Slide 39
نمونه ای از اجرای

## Slide 40
نمونه ای از اجرای

## Slide 41
B
دوخت به پشت (Tie Back)

## Slide 42: باتوجه به توسعه شهرنشینی و محدودیت ابعاد زمین در طرح جامع شهري و لزوم استفاده از فضاهاي زیرزمینی، گودبرداري در مناطق شهري اهمیت بسزائی یافته است. محدودیت ابعاد زمین درمناطق شهري مهندسان را ناگزیر از انجام خاکبرداري با جداره هاي قائم و یا نزدیک به قائم ساخته است. بر این اساس تأمین پایداري این گودبرداري ها بخصوص با توجه به بار اعمالی ناشی از سازه هاي مجاور، مهندسان عمران را با چالش استفاده از سازه نگهبان مواجه ساخته است.
به طورکلی از دو دیدگاه میتوان به مسئله گودبرداري پرداخت:
دوخت به پشت (Tie Back)
1- از لحاظ گسیختگی گود-دیدگاه پایداري 2- از لحاظ نشست زمین اطراف گود- دیدگاه تغییرشکل
چنانچه حفاري در خارج از شهر صورت گیرد به طوري که اطراف آن سازه ای جود نداشته باشد، دیدگاه دوم مطرح نمیشود و براي تامین امنیت در کارگاه مساله گسیختگی و ناپایداري دیواره گود مطرح است و در حقیقت مساله به دست آوردن ضریب اطمینان شیروانی یا دیواره گود میباشد.

## Slide 43
در صورتی که گودبرداري در شهر انجام شود و به خصوص ساختمانهاي مسکونی با درجه اهمیت بالا در نزدیکی آن قرار گرفته باشند، نه تنها گود باید با ضریب اطمینان کافی پایدار باشد بلکه باید تغییرمکانهاي سطح زمین و زیر پی ساختمانهاي مجاور به گونه اي کنترل شود تا شرایط بهره- برداري از آنها حین عملیات و پس از آن برقرار باشد.
دوخت به پشت (Tie Back)

## Slide 44
يكي از مسائل مهم در ساخت و سازها ، ايجاد پايداري مناسب در هنگام تخريب، گودبرداري و اجراي سازه نگهبان است و عدم رعايت مسائل فني و ايمني باعث تخريب برخي ساختمان هاي مجاور گودبرداري در ساخت و ساز ها مي گردد.
روش مناسب گودبرداري بايستي با توجه به شرايط و جنس خاك، سطح آب زيرزميني،عمق و ابعاد گودبرداري، موقعيت و نحوه قرارگيري محل گود، موقعيت و شرايط مجاورين، لرزه خيزي منطقه، الزامات قانوني ساختگاه،اصل تامين ايمني كامل مجاورين و بخصوص انسان ها، هزينه هاي پايدارسازي، هزينه هاي ناشي ازگسيختگي و يا تغيير شكل جداره هاي گودبرداري و مشكلات و محدوديت هاي اجرايي انتخاب گردد.
دوخت به پشت (Tie Back)

## Slide 45
یکی از روش هایی که امروزه مورد توجه اکثر مهندسان قرار گرفته است روش دوخت به پشت می باشد Hanna و همکارانش در سال 1982 اولین کسانی بودند به بررسی عددي عملکرد و رفتار این روش پرداختند.
آنها نتایج حاصل از مدل سازي عددي خود را با داده هاي میدانی مقایسه کردند و به این نتیجه رسیدند که نتایج به دست آمده از مدل سازي بیشتر ازمشاهدات میدانی است.
دوخت به پشت (Tie Back)

## Slide 46
این روش مشابهت زیادی با روش مهارسازی دارد.
حفاری به صورت مرحله به مرحله و از بالا به پایین گود اجرا می شود
با دستگاه حفاری ويژه چاهک های افقی یا مایل در دیواره گود حفر میشود.
درون چاهک ها کابل های پیش تنیده قرار میگیرد.
با تزریق بتن در انتهای چاهک ، کابل هارا درخاک مهار می کنیم.
کابل ها را با کمک جک های ویژه کشیده و انتهای بیرون آمده کابل را بر روی سطح جداره گود مهار میشود.
به داخل چاهک بتن تزریق میشود.
پس از گیرش بتن وکسب مقاومت کافی کابل ها را از جک آزاد میشود.این کار موجب میشود که نیروی پیش تنیدگی موجود درکابل خاک را فشرده سازد وخاک متراکم تر شده ورانش ناشی ازآن کاهش یابد در عین حال کل نیروی رانش خاک درجداره گود به خاکهای داخل بدنه دیواره منتقل شده وخاک بدنه انتهایی،به عنوان سازه نگهبان عمل کرده ورانش بدنه مجاور جداره را تحمل کند.
عمق گود در هر مرحله به نوع خاک و فاصله بین چاهک ها بستگی و حدود 2-3 متر است
دوخت به پشت (Tie Back)

## Slide 47
این روش مشابهت زیادی با روش مهارسازی دارد.
حفاری به صورت مرحله به مرحله و از بالا به پایین گود اجرا می شود
با دستگاه حفاری ويژه چاهک های افقی یا مایل در دیواره گود حفر میشود.
دوخت به پشت (Tie Back)

## Slide 48
درون چاهک ها کابل های پیش تنیده قرار میگیرد.
با تزریق بتن در انتهای چاهک ، کابل ها درخاک مهار می کنیم.
دوخت به پشت (Tie Back)

## Slide 49
کابل ها را با کمک جک های ویژه کشیده و انتهای بیرون آمده کابل را بر روی سطح جداره گود مهار میشود.
به داخل چاهک بتن تزریق میشود.
دوخت به پشت (Tie Back)

## Slide 50
پس از گیرش بتن وکسب مقاومت کافی کابل ها را از جک آزاد میشود.این کار موجب میشود که نیروی پیش تنیدگی موجود درکابل خاک را فشرده سازد وخاک متراکم تر شده ورانش ناشی ازآن کاهش یابد در عین حال کل نیروی رانش خاک درجداره گود به خاکهای داخل بدنه دیواره منتقل شده وخاک بدنه انتهایی،به عنوان سازه نگهبان عمل کرده ورانش بدنه مجاور جداره را تحمل کند.
عمق گود در هر مرحله به نوع خاک و فاصله بین چاهک ها بستگی و حدود 2-3 متر است
دوخت به پشت (Tie Back)

## Slide 51: 1. پايداري ترانشه ها در احداث بزرگراه ها و راه آهن ها. 2. پايداري جداره تونلها وسازه هاي زير زميني. 3. پايدار سازي و حفاظت گود در سازه هاي مناطق شهري، ساختمانهاي مجاور گود، ايستگاه هاي زير زميني مترو و... 4. پايدار سازي كوله هاي مجاور پل ها در زمين هاي سست و ريزشي.
كاربرد در پروژه هاي عمراني :
دوخت به پشت (Tie Back)

## Slide 52
اثر مسلح سازي براي بهبود پايداري با دو عملكرد زير حاصل مي شود:
افزايش نيروي قائم و در نتيجه مقاومت برشي در سطح لغزش، در خاكهاي اصطكاكي.
كاهش نيروي رانشي در سطح لغزش در خاكهاي اصطكاكي و چسبنده
دوخت به پشت (Tie Back)

## Slide 53: مکانیزم عملکرد
سیستم دوخت به پشت، یک نوع سیستم نگهداري فعال ((Active براي پایدارسازي شیروانی بوده در حالی که سیستم مهاربندي میخکوبی (نیلینگ) سیستم نگهداري غیرفعال ((Passive می باشد. تفاوت اصلي این سيستم و نيلينگ خاك در اين است كه نيروي پيش تنيدگي خاصي در سيستم نيلينگ اعمال نميشود و حركت توده خاك است كه موجب ايجاد نيرو در ميخها ميشود ولي درسيستم مهاري به دليل پيش تنيدگي مهارها، قبل از حركت توده خاك نيروي بزرگي وجود دارد كه سبب كاهش قابل توجه تغيير شكلها ميشود.
دوخت به پشت (Tie Back)

## Slide 54: وسایل مورد استفاده
دستـگاه های دریل واگن به 2 دستـــه تقسیم می شوند:
1- دریل واگن ثابت
2- دریل واگن متحرک (دستی)
دوخت به پشت (Tie Back)

## Slide 55
2. معرفی دستگاه دریل واگن ثابت: این دستــگاه از اجزای مختلفی تشکیل شده است، که این اجزا عبارتند از: 1- مته 2- پمپ هوا 3- جک 4- میله های مته (راد) 5- جعبه فرمان هدایت دستگاه و ...
دوخت به پشت (Tie Back)

## Slide 56
به لوله های جلوی مته دستگاه دریل واگن راد می گویند که سر آن ها دارای رزوه می باشد و به راد بعدی و در نهایت به مته بسته شده و طول هر یک از آن ها 3 متر می باشد، که تعداد آن را با توجه به طول گمانه مهندس محاسب، محاسبه می نماید.
دوخت به پشت (Tie Back)

## Slide 57
دستگاه دریل واگن متحرک (دستی):
این دستگاه در واقع همان دستگاه دریل واگن است منتهی با این تفاوت که متحرک است و به همین علت دقت کمتری دارد و استفاده ار این دستگاه کمتر معمول است.
دوخت به پشت (Tie Back)

## Slide 58
کابل های به هم بافته شده ی انکرینگ پیش از بریده شدن
دوخت به پشت (Tie Back)
کابل های به هم بافته شده ی انکرینگ پس از بریده شدن

## Slide 59
دوخت به پشت (Tie Back)

## Slide 60
دوخت به پشت (Tie Back)

## Slide 61: مزایا روش دوخت به پشت
1- مشخصات مکانیکی خاك بر اثر تزریق بتن به درون چاهک ها و اعمال پیش تنیدگی بهبود می یابد.
2-از خاك اطراف جداره براي مهار رانش خاك استفاده می شود و از رانش خاك کاسته می گردد.
3- سازه نگهبان در داخل گود فضایی را اشغال نمی کند.
4- از خاك موجود براي مهار دیواره گود استفاده می شود.
5- از این روش به خوبی می توان براي گود برداري هاي طویل با عمق کم بهره گرفت.
دوخت به پشت (Tie Back)

## Slide 62
1- استفاده از بدنه خاك مجاور گود ضروري است. لذا در مواردي که خاك مجاور گود در زیر یک ساختمان یا در حریم همسایه یا در حریم تأسیسات و معابر شهري باشد، از این روش نمی توان استفاده کرد یا استفاده از آن با محدودیت همراه است.
2- به دلیل ضرورت اجراي عملیات به صورت مرحله به مرحله، به زمان زیادي نیاز دارد. البته ممکن است در پروژه هاي بزرگ این امر مطرح نباشد بلکه برعکس ممکن است زمان کلی اجراي کار نیز، به ویژه با مدیریت صحیح، کاهش یابد.
دوخت به پشت (Tie Back)
معایب روش دوخت به پشت

## Slide 63
3- هزینه ي اجراي عملیات به دلیل تکنولوژي پیشرفته تر، در مقایسه با روش هاي ساده تر بیشتر است. ولی در پروژه هاي بزرگ و در احجام زیاد ممکن
است این امر مطرح نباشد و بر عکس هزینه ي کلی کار کاهش یابد.
4- به دستگاههاي خاص نظیر دستگاههاي لازم براي حفر چاهکها، تزریق، پیش تنیدگی کابلها و... نیاز دارد.
5-به افراد با تخصص هاي بالاتر دررده هاي مختلف فنی براي اجراي عملیات مربوطه، در مقایسه با روشهاي ساده تر نیاز دارد.
دوخت به پشت (Tie Back)
معایب روش دوخت به پشت

## Slide 64: نتیجه گیری:
استفاده از روش Tie back جهت حفاظت جداره ترانشه و گود در مناطق شهري و فضاهاي محدود بسيار كارا بوده و بدليل امكان همزماني اجرا در چند جبهه كاري از سرعت خوبي برخوردار مي باشد و با توجه به افزایش مقاومت ترانشه یا گود در مقابل گسیختگی و تغییر شکل امكان اجراي گود قائم وجود داشته و همچنين در انواع شرايط خاك، اجراي آن امكان پذير مي باشد كه مهمترين ويژگي اين روش محسوب مي شود و براي سازه هاي زير زميني بخصوص در فضاي هاي محدود شهري مانند ايستگاه هاي مترو مناسب مي باشد.
دوخت به پشت (Tie Back)

## Slide 65
C
دیواره دیافراگمی Diaphragm Wall or Slurry Wall

## Slide 66
دیواره دیافراگمی Diaphragm Wall or Slurry Wall
حفاری محل دیوار به کمک دستگاههای ویژه
پر کردن همزمان محل حفر شده با بنتونیت ( گل حفاری )
کار گذاری قفسه آرماتورها
بتن ریزی و در صورت لزوم پمپاژ بنتونیت به بیرون

## Slide 67
دیواره دیافراگمی Diaphragm Wall or Slurry Wall
به کمک دستگاه های حفاری ويژه محل دیوار نگهبان راحفر میکنیم (هیدروفرز یا گراب)
به طور همزمان محل حفرشده را با گل بنتونیت و سیمان پر می کنیم (جلوگیری از ریزش)

## Slide 68
دیواره دیافراگمی Diaphragm Wall or Slurry Wall
قفسه آرماتور های دیوار نگهبان که از قبل ، ساخته و آماده نموده در داخل محل حفر شده قرار میگیرد.
بتن ریزی دیوار و بتن مصرفی از نوع بتن روان و با کارایی زیاد است.

## Slide 69
دیواره دیافراگمی Diaphragm Wall or Slurry Wall

## Slide 70
دیواره دیافراگمی Diaphragm Wall or Slurry Wall
پس از طی مدت و بدست آمدن مقاومت لازم در بتن مرحله گود برداری آغاز میگردد.
ارتفاع کمی بیش از عمق گودبرداری به ضخامت 40 – 50 سانتیمتر

## Slide 71
مزایا
سرعت اجرا کاربسیاربالا
درجه ایمنی کا ر بسیار زیاد
به عنوان سازه نگهبان گود رفتار میکند و هم درحین بهره برداری از آن به عنوان دیوار حائل استفاده میشود.
برای حفاریها و گودهای با طول زیاد مناسب است
دیواره دیافراگمی Diaphragm Wall or Slurry Wall

## Slide 72
معایب
هزینه بالا
فضای کار مورد نیاز از دو طرف زیاد است
دستگاه های ويژه
تخصص بالا
دیواره دیافراگمی Diaphragm Wall or Slurry Wall

## Slide 73
D
روش مهار متقابل (Reciprocal support)

## Slide 74
برای گودهای کم عرض مناسب است
در دو طرف گود در فواصل معین ازیکدیگرچاهک ها حفاری می کنند (طول چاهک ها برابر عمق گود بعلاوه حدود 25تا 35 درصد اضافه تر ازاین عمق ، اضافه جهت تامین گیرداری انتهای تحتانی پروفیل هایی که در چاهک قرار داده می شوند )
درون چاهک ها ، پروفیل های فولادی I یا H شکل مطابق محاسبات و نقشه ها اجرایی قرارمی دهیم ، طول این پروفیل ها به گونه ای در نظر میگیرند که انتهای فوقانی آنها تا حدی بالاتر از تراز بالایی گود قرار گیرند.
قسمت فوقانی هر دو پروفیل قائم متقابل به کمک تیرها یا خرپا هایی به هم وصل میشوند که هردو پروفیل متقابل به پایداری یکدیگر کمک می کنند.
عملیات گودبرداری به تدریج انجام می شود.
در صورت لزوم در نقاط دیگری از ارتفاع پروفیل های قائم هم سیستم مهار متقابل اجرا می کنیم.
در صورت ریزشی بودن خاک بین اعضای قائم ازالوار های چوبی یا اعضای مناسب دیگر استفاده می کنیم
باید در جهت عمود بر سیستم قابی آن یعنی در جهت طول گود به صورتی مناسب مهاربندی شود
روش مهار متقابل (Reciprocal support)

## Slide 75
کانال
بین دو ساختمان
روش مهار متقابل (Reciprocal support)

## Slide 76
گودبرداری
بین دو ساختمان
روش مهار متقابل (Reciprocal support)

## Slide 77
معایب
مزایا
روش مهارمتقابل
در عرض گود زیاد مثلا بالای 10 متر و عمق زیادباشد ممکن است مهاربندی های عرضی و یا مهار بندی های ترازهای مختلف دست و پاگیر شده و مشکل اجرایی درکارشود.
در گود های با عرض کم، دارای سرعت زیادتر و هزینه کمتر ، و جاگیری کمتر است
اجرای کانالها
روش مهار متقابل (Reciprocal support)

## Slide 78
روش مهار متقابل (Reciprocal support)

## Slide 79
حفر چاه در فواصل معین (عمق چاهها برابر عمق گود به اضافه مقداری برای شمعهای بتنی انتهای تحتانی)
آرماتور بندی شمع انتهایی
کارگذاری پروفیلهای I یا H در درون چاهها به قسمی که انتهای پروفیلها به اندازه 0.25 تا 0.35 عمق گود پایینتر از کف گود و درون شمع انتهای واقع شود.
قبل از کارگذاری ، در انتهای پروفیلها شاخکهایی برای گیرداری در بتن شمع نصب می گردد.
اتصال دو انتهای فوقانی پروفیلهای مقابل به کمک تیر یا خرپا
گودبرداری تدریجی
اجرای سیستم مهار متقابل در ارتفاعات پایین تر در صورت لزوم
استفاده از چوب یا سایر پوشش ها در فاصله بین اعضای قائم در صورت لزوم
روش مهار متقابل (Reciprocal support)

## Slide 80
روش مهار متقابل (Reciprocal support)

## Slide 81
روش مهار متقابل (Reciprocal support)

## Slide 82
E
روش اجرای شمع (Piling)

## Slide 83
اجرای شمع چوبی ، فلزی یا بتنی ( پیش ساخته ، در جا ) دورادور زمین ( با فاصله یا بدون فاصله یا متقاطع ) با طولی بیش از عمق گودبرداری برای تأمین گیرداری انتهایی
گود برداری
روش اجرای شمع (Piling)

## Slide 84
در فواصل معین حفر چاه و نصب آرماتور شمع در پیرامون زمین اجرا می شود
روش اجرای شمع (Piling)

## Slide 85
این شمع ها از انواع مختلف مصالح سازه ای نظیر فولاد ، بتن و چوب می باشند.
شمع های بتنی می توان بصورت پیش ساخته و یا در جا باشند.
روش اجرای شمع (Piling)

## Slide 86
شمع ها فشار جانبی خاک را بصورت تیرهای یکسر گیردار تحمل میکنند.
برای حفظ یکپارچگی آرماتور بندی تیر رابط روی تمام شمع ها انجام میگردد.
روش اجرای شمع (Piling)

## Slide 87
طول گیرداری لازم حدود 30 درصد ارتفاع است .
مهار بندی بین شمع ها انجام میگیرد.
روش اجرای شمع (Piling)

## Slide 88
پس از اجرای شمع عملیات گودبرداری آغاز می شود.
روش اجرای شمع (Piling)

## Slide 89
نمای اجرا شده
روش اجرای شمع (Piling)
در صورت نیاز باید شمع ها را در امتداد دیواره گود مهاربندی کرد

## Slide 90
معایب
اگر ارتفاع گود زیاد باشد باید فواصل شمع ها از هم کم شود و از مقاطع سازه ای قوی ترباید استفاده شود.
در شهر بخاطر مشکلات شمع کوبی نمی توان شمع های پیش ساخته استفاده کرد وفقط باید به صورت درجا اجرا کرد.
روش اجرای شمع (Piling)

## Slide 91
مزایا
سرعت عملیات اجرایی بالا است.
به هیچ وجه دست و پا گیر نیست.
در احجام بالا هزینه عملیات کاهش پیدا میکند.
گاهی می توان ازشمع بعنوان سازه نگهبان دائم یا بخشی از آن استفاده کرد(دیوار حایل)
شمع های پیش ساخته میتواند برداشته و در پروژه های دیگر استفاده شود.
درگودهای باعمق تا حدود 5 متر معمولا اقتصادی ترند.
روش اجرای شمع (Piling)

## Slide 92
روش اجرای شمع (Piling)
اجرای شمع به صورت متقاطع (Secant Piling)

## Slide 93
F
سپر کوبی Sheet piling

## Slide 94
مراحل اجرای سپرکوبی :
در طرفین گود سپرکوبی می شود.
خاکبرداری
پس از آنکه عمق خاکبرداری به حد کافی رسید در کمرکش سپرها و بر روی آنها تیرهای پشت بند افقی را نصب میکنیم
سپس قیدهای فشاری قائم در جهت عمود بر صفحه سپرها به پشت بندهای افقی وصل میشود.
سپرها و پشت بندها و قیدهای فشاری در عرض های کم و خاک های غیرسست معمولا از نوع غیر چوبی ولی در عرض های بیشتر و خاکهای سست تر فلزی می باشند.
سپر کوبی Sheet piling

## Slide 95
سپر کوبی Sheet piling
کوبیدن سپرها در طرفین محلی که بایستی گودبرداری شود تا عمق بیش از عمق نهایی گودبرداری
حفاری تا عمق پایدار
نصب تیرهای پشت بند افقی (Wale) بر روی سپرها
نصب قید های فشاری (Strut) بر روی پشت بند افقی

## Slide 96
خود ایستا
مهار شده از پشت
مهار شده از جلو
ترکیبی
طبقه بندی کلی
سپر کوبی Sheet piling

## Slide 97
سپرکوبی با استفاده از دستگاه
سپر کوبی Sheet piling

## Slide 98
شروع گودبرداری
سپر کوبی Sheet piling

## Slide 99
بعداز گودبرداری
سپر کوبی Sheet piling
نصب تیرهای پشت بند افقی (Wale) بر روی سپرها
نصب قید های فشاری (Strut) بر روی پشت بند افقی

## Slide 100
مزایا
سرعت اجرای کار بسیار بالااست.
درجه ایمنی کار بسیار بالا است.
برای اجرای کانالها به ویژه با طولهای زیاد بسیار مناسب است .
سپر کوبی Sheet piling

## Slide 101
معایب
دستگاه سپرکوب ویژه نیاز است.
تخصص بالانسبت به روش های ساده تر نیازدارد.
جای کافی برای سپرکوبی لازم است.
برای عرض های کم مناسب تراست .
سپر کوبی Sheet piling

## Slide 103
سپر کوبی Sheet piling
سپر کوبی جهت جلوگیری از ریزش کوه بر روی جاده به خاطر حفر ترانشه

## Slide 104
G
روش خرپایی (Truss construction)

## Slide 105
در مناطق شهری متداول است.
اجرا آن ساده ونیاز به تجهیزات خاص وتخصص بالایی ندارد.
قابلیت انعطاف زیادی از نظر اجرا در شرایط مختلف دارد.
در محل عضوهای قائم خرپا در مجاورت دیواره گود قرار دارند چاه هایی حفر میشوند به عمق گود بعلاوه مقداری اضافی برای اجرای شمع انتهای تحتانی عضوخرپا است.
طول شمع از محاسبه بدست می آید. .
درون شمع آرماتوربندی و عضو قائم داخل شمع قرارداده شده و بتن ریزی می شود .
پس از سخت شدن بتن ، انتهای تحتانی عضوقائم به صورت گیردار در داخل شمع قرار خواهد داشت .
خاک در امتداد دیواره گود با شیب مطمئن برداشته می شود.
فونداسیون پای عضو مایل اجرا می گردد.
عضو مایل رااز یک طرف به عضو قائم و از طرف دیگر به ورق کف ستون بالای فونداسیون متصل می کنیم .
عملیات فوق را برای کلیه سازه های نگهبان در امتداد دیواره به صورت همزمان اجرا می کنیم
خاک محصور بین اعضای قائم و افقی خرپا ها درسرتاسر امتداد دیواره رابه صورت مرحله به مرحله بر می داریم .
در هرمرحله اعضای افقی وقطری خرپا را به تدریج نصب و تکمیل می کنیم .
روش خرپایی (Truss construction)

## Slide 106
حفاری محل خرپا
نصب خرپا
نصب کامل خرپا بعد از گود برداری
روش خرپایی (Truss construction)

## Slide 107
روش خرپایی از میان سایر روش ها به دلیل امکان استفاده مجدد از خرپا و نبود نیاز به تخصص آنچنانی برای عموم گود های مناطق شهری مناسب است و برای گود های با ارتفاع کمتر از 7 متر از روش های دیگر کمی ارزان تر ولی به دلیل جاگیری خرپاها در محوطه کارگاه اکنون کمتر از این روش استفاده می شود.
روش خرپایی (Truss construction)

## Slide 108
روش خرپایی (Truss construction)

## Slide 109
مبانی طراحی
روش خرپایی (Truss construction)

## Slide 110
نکات مهم در خصوص عضو A :
- با توجه به اینکه فرم اعمال بار بر سازه حایل افقی است، پس عضو A در کشش و B در فشار قرار می گیرد.
- برای مقابله با کشش عضو A باید از شمع استفاده شود و این عضو به اندازه L=0.3H در شمع فرو رود.
- با توجه به مورد فوق تکیه گاه A گیردار شده و در عضو A لنگر خواهیم داشت.
- برای مقابله با خمش ایجاد شده لازم است که از طرف بال به دیواره تکیه داده شود.
روش خرپایی (Truss construction)

## Slide 111
نکات مهم در خصوص عضو A :
- پروفیل عضو A با توجه به ضخامت دیوار برشی یا سازه حایل دائم انتخاب شود.
- برای انتقال صحیح بار، عضو A باید به دیوار خاکبرداری بچسبد که این امر معمولاً امکان پذیر نیست بنابراین ، این فاصله با آجرچینی با ملات پر شود.
- یک راه پیشنهادی برای جبران قطع سفره داخلی میلگردهای دیوار برشی خم کردن و جوش آنها به این عضو است.
- با توجه به اینکه عضوA از بالا در دیوار برشی ، از وسط در فونداسیون و از پایین در شمع مدفون است و این اعضا را به هم متصل می کند، باید سختی شمع در طراحی فونداسیون لحاظ شود.
روش خرپایی (Truss construction)

## Slide 112
نکات مهم در خصوص عضو B :
عضو B باید حتی المقدور کوتاه انتخاب شود.
در انتخاب زاویه قرارگیری عضوB معمولاً شیب 1:2 استفاده می شود.
خرپاهای متوالی باید با اعضای افقی به هم متصل شوند تا از کمانش جانبی عضوB جلوگیری شود.
نیروی فشاری موجود در عضو B نیاز به طراحی پروفیل E را برای نیروی فشاری و برشی محرز می سازد.
فونداسیون عضو B باید برای نیروی قائم به اندازه عکس العمل عضو A طراحی شود.
روش خرپایی (Truss construction)

## Slide 113
نکات مهم در خصوص عضو C :
- موقعیت قرارگیری این عضو باید با توجه به آرماتورهای فوقانی و پوشش بتن فونداسیون انتخاب شود.
تذکر کلی:
با توجه به اینکه اجرای اتصال صلب برای سازه حایل راحت تر است ، بهتر است این سازه به صورت قاب با اتصالات صلب طراحی شود.
روش خرپایی (Truss construction)

## Slide 114
در محل اعضای قائم خرپاها چاههایی حفر می گردد. عمق این چاهها برابر با عمق گود بعلاوه طول شمع است. و قطر آن 80 تا 100 سانتی متر در نظر گرفته می شود.
روش خرپایی (Truss construction)

## Slide 115
پس از نصب عضو قائم گودبرداری شیبدار با شیب پایدار مناسب انجام می شود. برای نصب عضو مایل خرپا ، نیاز به رگلاژ شیب پایدار در محل نصب خرپا می باشد.محل فونداسیون آماده شده سطح فوقانی فونداسیون برابر با سطح کف پی سازه اصلی می باشد. عضو مایل از یک طرف به ورق و از طرف دیگر به عضو قائم خرپا وصل می شود.
روش خرپایی (Truss construction)

## Slide 116
خاک قسمت مثلثی بین نقطه بالای خرپا و اولین عضو افقی برداشته و عضو افقی مزبور اجرا می شود.و به ترتیب عملیات خاکبرداری و نصب عضو در مراحل بعدی تکرار می گردد.
روش خرپایی (Truss construction)

## Slide 117
جهت جلوگیری از حرکت جانبی خرپا ها و کمک به ریزش نکردن جدارها از مهاربند ضربدری لازم است استفاده گردد که البته برای مقابله با ریزش کردن جداره می توان شاتکریت اجرا کرد.
روش خرپایی (Truss construction)

## Slide 118
بین شمع و شالوده هر خرپا باید شناژ اجرا گردد.
تراز بالای شمع و فونداسیون برابر با تراز کف پی ساختمان است.
در صورت لزوم برای جلوگیری از ریزش خاک به خصوص در خاکهای ریزشی، بین دو خرپا می توان از تخته و پانل های پیش ساخته استفاده نمود.
برای تامین صلبیت جانبی باید در جهت طولی مهاربندی شوند.
بین عضو قائم و دیواره گود را باید توسط ملات پر نمود یا از المانهایی برای انتقال بار دیوار به خرپا استفاده نمود.
از مصالح مناسب برای ریختن بتن شمع ها استفاده نمود.(قیف و لوله ترمی )
روش خرپایی (Truss construction)

## Slide 120
روش خرپایی (Truss construction)

## Slide 121
مزایای روش خرپایی
برای عموم گودهای واقع در مناطق شهری مناسب است.
از نظر اجرا در شرایط مختلف ، قابلیت انعطاف زیادی دارد.
امکان استفاده مجدد از خرپا وجود دارد.
ساده است و به تخصص و دستگاههای خاص نیازی ندارد.
معایب روش خرپایی
سرعت اجرا ، در مقایسه با روشهای پیشرفته تر نسبتاً کمتر است.
خرپا ها جاگیراند.
احتمال الزامی بودن برداشتن بخشی از خاک با روش های دستی وجود دارد.
روش خرپایی (Truss construction)

## Slide 122
H
روش میخکوبی (Nailing)

## Slide 123: مقدمه
يكي از مهمترين مشكلات و دغدغه هاي موجود در رشته مهندسي عمران، احداث سازه ها، حفاظت از گودبرداري و ساختمان هاي موجود در مجاورت آن مي باشد و در صورت عدم رعايت روش هاي مناسب به منظور حفاظت گودها و همچنين شيب هاي در حال احداث، منجر به خسارت جبران ناپذيري خواهد گرديد .
در بسیاری از پروژه های ساختمانی لازم است که زمین به صورتی خاکبرداری شود که جداره های آن قائم و یا نزدیک به قائم باشند.این کار ممکن است به منظور احداث زیرزمین،کانال ، منبع آب و ... صورت گیرد. فشار جانبی وارد بر این جداره ها ناشی از رانش خاک بر اثر وزن خود آن و نیز سربارهای احتمالی روی خاک کنار گود می باشد. این سربارها می توانند شامل خاک بالاتر از تراز افقی در لبه گود، ساختمانهای مجاور ، بارهای ناشی از بهره برداری از معابر مجاور و .... باشند. به منظور جلوگیری از ریزش ترانشه و تبعات منفی احتمالی ناشی از این خاکبرداری ، سازه های موقتی را برای مهار ترانشه اجرا می کنند که به آن سازه های نگهبان می گویند.
روش میخکوبی (Nailing)

## Slide 124: تاریخچه
اين روش از اوایل دهه 70 میلادی آغاز شده و تاكنون نيز بعنوان يك تكنيك براي پايداري ترانشه ها و حفاظت گود با انعطاف پذيري بالا استفاده مي گردد.
طي بیش از چهار دهه اخير در اكثر كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه جهت پايدارسازي گودبرداريها و همچنين پايدارسازي شيبهاي طبيعي كاربرد وسيعي پيدا كرده است. برخي از كاربردهاي وسيع اين روش تسليح خاك شامل پايدارسازي شيبهاي طبيعي و يا ترانشه هاي مجاور راهها، تعريض راهها، گودبرداري در مجاورت سازه هاي موجود، پايدارسازي و مقاوم سازي سازه هاي نگهبان قديمي و ... مي باشد.
روش میخکوبی (Nailing)

## Slide 125: نیلینگ چیست؟
نیلینگ به معنای تحکیم غیرفعال (بدون اعمال پیش تنیدگی) زمین می باشد که انجام این کار به کمک نصب میله ای فولادی(نیل ها) صورت می پذیرد. متعاقباً این میله ها به کمک تزریق در دوغاب سیمان غوطه ور می گردند. با ادامه روند ساخت که به صورت رو به پایین انجام می شود، یک لایه شاتکریت یا لایه بتنی نیز بر سطح حفاری اجرا می شود که پیوستگی میان نیل ها را برقرار می کند. به طور معمول از تکنیک نیلینگ جهت تحکیم شیب ها و گودبرداری ها که عملیات حفاری در آنها رو به پایین می باشد استفاده می شود. به کارگیری تکنیک نیلینگ دارای امتیازاتی نسبت به دیگر سیستم های نگهداری می باشد. اجرای نیلینگ در شرایط مناسب، به جای استفاده از سپرکوبی و انکرها که از سیستم های نگهداری متداول در حفاری های رو به پایین می باشد، بدون شک گزینه مناسبی از نظر اجرایی و اقتصادی خواهد بود.
روش میخکوبی (Nailing)

## Slide 126
اثر مسلح سازي براي بهبود پايداري با دو عملكرد زير حاصل مي شود
افزايش نيروي قائم و در نتيجه مقاومت برشي در سطح لغزش، در خاكهاي اصطكاكي.
كاهش نيروي رانشي در سطح لغزش در خاكهاي اصطكاكي و چسبنده
روش میخکوبی (Nailing)

## Slide 127: سیستم میخکوبی (نیلینگ) براي پایدارسازي یک شیروانی در واقع یک نوع سیستم نگهداري غیرفعال ((Passive بوده در حالی که سیستمهاي مهاربندي شامل انکر یا راکبولت یک نوع سیستم نگهداري فعال ( (Activeمیباشد. به عبارت دیگر، در صورتی که جابجایی و تغییر شکل در خاك اتفاق بیفتد، نیرو در میخها بسیج شده و آنها را به کشش انداخته و به این ترتیب سیستم نگهداري میخکوبی وارد عمل خواهد شد. در این حالت، وجود اندرکنش بین خاك و میخها میتواند موجب جلوگیري از وقوع جابجایی بیشتر در شیروانیهاي ناپایدار گردد. همچنین، میخها قادر خواهند بود در برابر تنشهاي کششی، برشی و لنگرهاي خمشی وارده در نتیجه جابجایی توده خاك، مقاومت کنند.
روش میخکوبی (Nailing)

## Slide 128
عملكرد اثر مسلح سازي براي بهبود پايداري
روش میخکوبی (Nailing)

## Slide 129: 1. پايداري ترانشه ها در احداث بزرگراه ها و راه آهن ها. 2. پايداري جداره تونلها وسازه هاي زير زميني. 3. پايدار سازي و حفاظت گود در سازه هاي مناطق شهري، ساختمانهاي مجاور گود، ايستگاه هاي زير زميني مترو و... 4. پايدار سازي كوله هاي مجاور پل ها در زمين هاي سست و ريزشي. 5. تعمیر و بازسازی سیستم های نگهدارنده قدیمی.
كاربرد نيلينگ در پروژه هاي عمراني :
روش میخکوبی (Nailing)

## Slide 130
روش میخکوبی (Nailing)

## Slide 131
مزایای روش نيلينگ :
ميخ كوبي در توده خاك به علت نحوه اجراي آن كه از بالا به پايين مي باشد نسبت به ديگر روشها داراي مزيت مي باشد.
1) سرعت و انعطاف پذيري و راحتي در اجراي شاتكريت و ميخ هاي بدون پيش تنيدگي
2) استفاده از مصالح ساده و سبك ساختماني مثل ميلگرد و شاتكريت كه ميتواند هزينه ها را نسبت به ساخت ديواره هاي حائل معمولي كاهش چشمگيري دهد.
3) اجراي راحت و امكان اجرا در سايتها با هندسه متفاوت
4) استفاده از ماشين آلات سبك ساختماني جهت كار كه در سايتهاي صعب العبور امكان اجرا را راحت تر مي كند.
5) در اين سيستم از تعداد زيادي ميخ استفاده ميشود كه باعث ميشود خرابي در يكي از ميخ ها پايداري كل ترانشه را به خطر نيندازد.
6) در خاكهاي بسيار متراكم يا خاكهاي فرسايشي و يا صخره هاي بسيار محكم،ايجاد يك گمانه كوچك جهت ساخت ديوار ميخكوبي شده بسيار راحت و امكان پذير ميباشد.
7) ديوارهاي ميخكوبي شده داراي انعطاف پذيري بسيار بالا بوده و در نتيجه ميتوانند تغيير شكلهاي بسيار زيادي را تحمل نمايند.
روش میخکوبی (Nailing)

## Slide 132
آرماتور فولادی
دوغاب
سر آرماتور
مهره شش گوش، واشر و صفحه تکیه گاهی
پوشش موقت و دائمی
نوار زهکشی ژئوکامپوزیتی
اجزاء و عناصر دیواره گود نیلینگ شده:
روش میخکوبی (Nailing)

## Slide 133
1. گودبرداري در مرحله اول ترانشه و يا گود و ايجاد پله بعدي عمليات.
2. حفاري چال جهت نصب مهار كششي Nail.
3. قراردادن آرماتور داخل چال و تزريق چال.
4. اجراي سيستم زهكشي و اجراي شاتكريت جداره و نصب ضخامت فولادي.
5. گودبرداري مرحله بعدي ترانشه و يا گود و ايجاد پله هاي بعدي علميات.
6. اجراي پوشش شاتكريت نهايي پس از اتمام آخرين مرحله حفاري.
مراحل اجراي سيستم نيلينگ:
روش میخکوبی (Nailing)

## Slide 134
شكل مراحل اجراي نيلينگ بصورت شماتيك :
روش میخکوبی (Nailing)

## Slide 135: خاكبرداري مي بايست به صورت مرحله به مرحله انجام شده و پس از انجام هر مرحله ازخاكبرداري مي بايست عمليات اجراي در آن مرحله صورت گيرد و پس از اتمام عمليات، خاكبرداري مرحله بعد انجام مي پذيرد. در هر مرحله خاكبرداري، دیواره ایجاد شده بایستی پایداری لازم درحین اجرای Nailing را داشته باشد، بنابراين باتوجه به شرايط ژئوتكنيكي خاك ساختگاه ارتفاع مجاز خاكبرداري در هر مرحله تعيين مي گردد.
مراحل ساخت - خاکبرداری
روش میخکوبی (Nailing)

## Slide 136
حفاري محل ميخها مي بايست در فواصل مشخص مطابق نقشه هاي اجرايي به وسيله دستگاه حفاري ضربه اي D.T.H و یا مشابه آن صورت گيرد. حفاري گمانه هاي مورد نظر مي تواند در جبهه هاي مختلف كاري صورت پذيرد. حفاری اولیه تا عمقی انجام می گیرد که بدون نیاز به نگهداری سینه کار و برای کوتاه مدت معمولا 24 تا 48 ساعت، خود پایداری حاصل شود. عمق حفاری معمولا 1 تا 2 متر با قطر 76 الی 150 میلیمتر و کمی پایین تر از مکان نصب آرماتور می باشد. عرض سکوی حفاری یا پله حفاری باید به قدر کافی بزرگ باشد تا تجهیزات نصب به راحتی، دسترسی به سینه کار داشته باشند.
مراحل ساخت - حفاری
روش میخکوبی (Nailing)

## Slide 137
روش میخکوبی (Nailing)

## Slide 138
پس از حفاری گمانه تا عمق مورد نظر، آرماتور ها در چال های حفر شده جای می گیرند . این آرماتورها با قطر 20 الی 40 میلیمتر و با حد تسلیم 420 الی 500 نیوتن بر میلیمتر مربع می باشند و طول آنها نیز در حدود 70 الی 100 درصد ارتفاع گود است و حداقل شیب نسبت به افق حدودا 15 درجه می باشد. فاصله دهنده ها نیز برای کمک به نگهداری صحیح آرماتور در داخل چال در فواصل مشخصی روی آرماتور نصب می شود و ساختار آنها به گونه ای است که اجازه می دهد دوغاب به اندازه کافی به دور آن نفوذ نماید و از فرسودگی موضعی فولاد جلوگیری نماید. لوله دوغاب به همراه جاگذاری آرماتور در داخل چال قرار می گیرد. زمانی که لازم باشد حفاظت بیشتری در قبال فرسودگی صورت گیرد غلاف های پلاستیکی موج دار میتواند مورد استفاده قرارگیرد .
مراحل ساخت – نصب میلگرد تسلیح
روش میخکوبی (Nailing)

## Slide 139: نمونه ای از آرماتورهای مورد استفاده در سیستم نیلینگ
روش میخکوبی (Nailing)

## Slide 140
پس از جاگذاری آرماتور به همراه لوله تزریق چال حفاری به کمک تزریق دوغاب سیمان از میان لوله تزریق پر می شود. معمولا تزریق دوغاب تحت جاذبه زمین و یا تحت فشار کم، انجام می شود. در صورت استفاده از لوله های خود حفار( تنها در سازه های موقت استفاده می شود) حفاری و تزریق در یک مرحله ادغام می شوند. پیش از مرحله 4 (روسازی) نوار ژئوکامپوزیتی مخصوص زهکشی میان هر دسته از آرماتور ها و به صورت همجوار بر روی جبهه کار حفاری نصب می گردند. رول های نواری به سمت انتهای حفاری باز میشوند تا آبهای وارده را تا انتهای دیواره هدایت کنند و از دیوار خارج نمایند.
مراحل ساخت –تزریق دوغاب و اجراي سيستم زهكشي و اجراي شاتكريت جداره و نصب ضخامت فولادي
روش میخکوبی (Nailing)

## Slide 141
روش میخکوبی (Nailing)

## Slide 142
روش میخکوبی (Nailing)

## Slide 143
لایه نگهداری موقت جهت محافظت خاک از هوازدگی می باشد که قبل از شروع حفاری مرحله بعدی اجرا میگردد. این پوشش معمولا یک لایه شاتکریت مسلح سبک و به ضخامت متوسط 100 میلیمتر می باشد. اجزای تقویتی معمولا مش مفتولی جوش داده شده می باشد که تقریبا دروسط لایه شاتکریت قرار می گیرند. طول ورق مش باید به اندازه کافی باشد تا با ورق مش قبلی هم پوشانی داشته باشد . هم زمان با تحکیم ، بتن پاشیده شده، صفحه تکیه گاه فولادی روی سر آرماتور که بیرون از چال قرارگرفته است نصب می شود و به داخل لایه شاتکریت که هنوز نرم و تازه است فشار داده می شود. جهت اطمینان بیشتر، واشر و مهره نیز متعاقبا پشت صفحه تکیه گاه بسته می شود. مهره شش گوش پس از اینکه شاتکریت به اندازه کافی محکم شد جهت به دست آوردن حداقل گشتاور مورد نیاز پیچانده می شود.
مراحل ساخت – اجرای لایه شاتکریت (موقت)
روش میخکوبی (Nailing)

## Slide 144
این مرحله حداقل 24 ساعت زمان نیاز دارد. در صورت نیاز به آزمایش کشش، لازم است این کار قبل از شروع مرحله بعدی حفاری صورت گیرد . این آزمایش برای اندازه گیری تغییر شکل ( در مقایسه با شرایط از پیش تعریف شده) و ظرفیت باربری نیل انجام گیرد. برای انجام آزمایش ها لازم است قبل از شروع مرحله بعدی حفاری به منطور گیرش دوغاب سیمان حداقل به مدت 72 ساعت تحمل نمود تا دوغاب به مقاومت فشاری 3 روزه خود (معمولا 5/10 مگاپاسکال ) دست یابد.
روش میخکوبی (Nailing)

## Slide 145
مراحل 1تا 4 برای باقیمانده محدوده برداشت تکرار می شود. در هر تراز حفاری نوار زهکشی روبه پایین و به سمت بخش حفاری باز میشود. صفحه مش جدید نیز با رعایت همپوشانی مناسب نسبت به مش بالایی در جای خود نصب می گردد. لایه موقت شاتکریت نیز با اتصال مناسب نسبت به شاتکریت تراز بالایی ادامه می یابد در انتها ، نوارهای زهکشی به سیستم زهکشی پاشنه دیوار وصل می شوند.
مراحل ساخت – ساخت ترازهای بعدی :
روش میخکوبی (Nailing)

## Slide 147
پس از رسیدن به پایین ترین قسمت حفاری و نصب آرماتور ها و آزمایش باربری، ممکن است سطح نگهدارنده دائم اجرا گردد. برای این کار میتوان از قالب بندی و بتن ریزی درجا استفاده نمود، یا شاتکریت مسلح و یا قطعات پیش ساخته بکار گرفته شود. معمولا جهت تسلیح این لایه از شاخه های آرماتور یا مش های مفتولی جوش داده شده استفاده می شود . به هنگام استفاده از بتن ریزی برجا و شاتکریت جهت نگهداری دائم، باید تا حد امکان از ایجاد ناپیوستگی و فاصله افتادگی اتصالات افقی مابین طبقات حفاری اجتناب نمود.
مراحل ساخت – عملیات پایانی . پوشش دائمی
روش میخکوبی (Nailing)

## Slide 148
مراحل طراحي سيستم نيلينگ شامل موارد ذیل می باشد:
هندسه سازه مشخص گردد.
عمق و زاويه شيب خاكبرداري مشخص گردد.
بارگذاري و سربار بارهاي وارده به Nail و موقعيت سطح افزايش تخمين زده شود.
انتخاب نوع آرماتور شامل: سطح مقطع، طول و فاصله از يكديگر و در هر تراز مقاومت موضعي آنها تضمين گردد تا مقاومت از نظر استحكام و ظرفيت چسبندگي براي تحمل نيروها تخمين زده شده و با ضريب اطمينان مناسب و قابل قبول كنترل شوند.
پايداري كل سازه نگهدارنده و خاك اطراف آن در زمان حفاري گود و ايجاد پله هاي حفاري و بررسي و كنترل ضريب اطمينان قابل قبول.
تخمين نيروهاي وارده بر صفحه فولادي Bearing plate
در نظر گرفتن سطح پيزومتريك آبهاي زير زميني و لحاظ نمودن سيستم زهكش.
اصول طراحی نیلینگ
روش میخکوبی (Nailing)

## Slide 149
ساخت دیوارهای نیلینگ شده در انواع مختلفی از خاک ها با موفقیت همراه بوده است. بطور معمول هنگامی که شرایط خاک مناسب می باشد مشکلات نصب و پیچیدگی های مرتبط با زمان اجرای عملیات وجود ندارد. به کارگیری این سیستم در شرایط زیر کاملا اجرایی و اقتصادی می باشد:
1. بخش حفاری شده به ارتفاع 1 تا 2 متر به صورت قائم یا نزدیک به قائم برای مدت زمان یک تا دو روز پایداری خود را حفظ نماید.
2. نیل ها بالاتر از سطح آب ایستایی قرار گیرند.
در صورتی که نیل ها زیر سطح ایستایی قرارگیرند ، وجود آب زیرزمینی تاثیر سوئی بر جبهه کار حفاری و قدرت چسبندگی بین دوغاب و پیرامون آن نداشته باشد و در طولانی مدت بر پایداری دیوار نیلینگ شده تاثیری نگذارد(برای مثال، خواص شیمیایی خاک موجب افزایش فرسودگی نشود.) و...
شرایط مناسب برای اجرای روش نیلینگ
روش میخکوبی (Nailing)

## Slide 150
خاک های خشک و بدون چسبندگی : خاک های بدون چسبندگی کاملا خشک بوده و مواد ریز خاکی ندارند، یا سیمان شده نیستند و هیچ گونه چسبندگی وجود ندارد. بنابراین دسترسی به گودبرداری های عمودی یا نزدیک به قائم بسیار دشوار است.
وجود آب زیرزمینی زیاد: میزان زیاد آب زیرزمینی موجب فروپاشی زودرس چال های حفرشده می گردد، همچنین تراوش زیاد آب زیرزمینی از جبهه کار ممکن است باعث مشکلات اساسی در استفاده از شاتکریت گردد.
خاک های دارای تخته سنگ و قلوه سنگ: موجب افزایش مشکلات حفاری و در نتیجه افزایش هزینه های ساخت و زمان اجرا میگردد. هنگامی که در محیط خاکی مقدار تخته سنگ و قلوه سنگ کم باشد، تغییر مکان چالزنی از محلی به محل دیگر کمتر صورت می گیرد و مواجهه با مشکلات چالزنی کمتر می شود.
شرایط نامناسب و مشکل ساز نیلینگ خاک
روش میخکوبی (Nailing)

## Slide 151
خاک های ریزدانه نرم تا خیلی نرم: این نوع خاک ها معمولا SPT کمتر از 4 داشته و برای به کارگیری روش نیلینگ خاک نامناسب هستند. زیرا دوغاب تزریق شده مقاومت چسبندگی ضعیفی با خاک ایجاد می کند و بنابراین لازم است جهت رسیدن به مقاومت مورد نیاز طول های بلندی از نیل ها استفاده گردد.
تکرار دوره های یخبندان: موجب کاهش مقاومت چسبندگی سطح اشتراک خاک و دوغاب و همچنین بین خاک و شاتکریت می گردد. برای کم کردن تاثیرات مخرب، حفاظت مناسبی جهت جلوگیری از تشکیل بلورهای یخ باید صورت گیرد و ترکیب مناسبی از شاتکریت استفاده گردد.
شرایط نامناسب و مشکل ساز نیلینگ خاک
روش میخکوبی (Nailing)

## Slide 152
مباني محاسباتي پايدارسازي ديواره
اصول محاسبات و طراحي بر مبناي طراحي سازه اي و ژئوتكنيكي ميخها مي باشد. در حقيقت با كنترلهاي ژئوتكنيكي، مقادير نيروهاي بسيج شده درميخها به دست آمده و سپس مقطع سازه اي ميخها براي نيروهاي داخلي بدست آمده، طراحي مي گردند.
طراحي ژئوتكنيكي NAILING در چارچوب روش تعادل حدي و با مفهوم سطح گسيختگي بحراني (Critical Slip Surface) انجام مي شود .آيين نامه ها سه نوع مكانيزم گسيختگي شامل گسيختگي داخلي، خارجي و مركب براي كنترل پايداري داخلي، خارجي و مركب ديواره هاي مسلح شده با ميخكوبي در نظر مي گيرند . كنترل پايداري داخلي منجر به محاسبه طول مورد نياز ميخها در قسمت پايدار توده خاكي مي گردد. اين طول براساس ميزان مقاومت چسبندگي بين ميخها و توده خاك طبيعي بدست مي آيد . با ارضاي پايداري خارجي ديواره مسلح شده، در حقيقت آرايش كلي چيدمان ميخها در ارتفاع، كنترل شده و اين آرايش به نحوي انتخاب مي شود كه احتمال وقوع گسيختگي در چارچوب مكانيزم هاي خارج از محدوده تسليح رخ ندهد . در نهايت كنترل پايداري مركب، احتمال وقوع هر گونه گسيختگي كه بخشي از سطح گسيختگي در محدوده مسلح شده و بخش ديگر در محدوده خاك غيرمسلح واقع شود را نيز از بين مي برد .نهايتاً با استفاده از نيروهاي داخلي بدست آمده براي هر يك از ميخها، مقاومت سازه اي آنها كنترل شده و مقطع ميخها به نحوي انتخاب مي گردند كه ظرفيت تحمل بار كششي اعمالي را داشته باشد . همچنين با استفاده از اين نيروها و مفهوم برش پانچ در سر نيل و مهره ابعاد مناسب سر نيل و مهره و ضخامت بتن پاشي سطحي نيز محاسبه مي شود . در شرايطي كه عمليات ميخكوبي جهت پايدارسازي ديواره گود و به همراه خاكبرداري مرحله به مرحله انجام مي شود، لازم است پايداري ديواره ميخكوبي شده در انتهاي هر يك از مراحل خاكبرداري كنترل شود. ضمن آنكه به منظور تخمين مقدار تغيير شكل ديواره ها در اثر گودبرداري از روش اجزاء محدود استفاده ميشود.
روش میخکوبی (Nailing)

## Slide 153
روش میخکوبی (Nailing)

## Slide 154
روش میخکوبی (Nailing)

## Slide 155
مكانيزمهاي گسيختگي ميخكوبي
گسيختگي هاي داخلي :
بيرون آمدن ميخ (Pullout Failure)
گسيختگي بين دوغاب و خاك (Bar‐Grout Pullout Failure)
گسيختگي كششي ميخ (Nail Tensile Failure)
گسيختگي خمشي يا برشي ميخ (Bending/Shear Failure)
گسيختگي هاي خارجي:
تشكيل گوه گسيختگي (Global Stability Failure)
لغزش (Sliding Failure)
ظرفيت باربري كف گود (Bearing Capacity Failure)
گسيختگي هاي رويه:
گسيختگي خمشي (Flexural Failure)
سوراخ شدگي (Punching Shear Failure)
گسيختگي گل ميخ ها (Headed Stud Failure)
روش میخکوبی (Nailing)

## Slide 156
نکته:
تفاوت اصلي سيستم انكر و نيلينگ خاك در اين است كه نيروي پيش تنيدگي خاصي در سيستم نيلينگ اعمال نميشود و حركت توده خاك است كه موجب ايجاد نيرو در ميخها ميشود ولي درسيستم مهاري به دليل پيش تنيدگي مهارها، قبل از حركت توده خاك نيروي بزرگي وجود دارد كه سبب كاهش قابل توجه تغيير شكلها ميشود.
روش میخکوبی (Nailing)

## Slide 157
خاك هاي مناسب براي ميخ گذاري :
رس ها
خاك هاي ماسه اي
سنگ هاي هوازده و واريزه ها
خا ك هاي ناهمگن و خاك هاي لايه اي
خاك هاي نامناسب براي ميخ گذاري:
رس هاي نرم و پلاستيك
لجن هاي نباتي
خاك هاي اشباع دانه اي با تراكم كم
خاكريز هاي غير مهندسي ( نخاله ها)
روش میخکوبی (Nailing)

## Slide 158
روش میخکوبی (Nailing)

## Slide 159
روش میخکوبی (Nailing)

## Slide 160
روش میخکوبی (Nailing)

## Slide 161
نتیجه گیری :
استفاده از روش نيلينگ بعنوان يك سيستم حفاظت جداره ترانشه و گود در مناطق شهري و فضاهاي محدود بسيار كارا بوده و بدليل امكان همزماني اجرا در چند جبهه كاري از سرعت خوبي برخوردار مي باشد و با توجه به درجه پايداري امكان اجراي گود قائم وجود داشته و همچنين در انواع شرايط خاك، اجراي آن امكان پذير مي باشد كه مهمترين ويژگي اين روش محسوب مي شود و براي سازه هاي زير زميني بخصوص در فضاي هاي محدود شهري مانند ايستگاه هاي مترو مناسب مي باشد.
روش میخکوبی (Nailing)

## Slide 162
I
روش شیب پایدار

## Slide 163
عدم قرارگيري سيستم نگهداري موقت در درون زمين اصلي كه باعث كاهش مساحت زمين و يا دست و پا گير شدن اجراي سازه اصلي مي شود و همچنين سرعت اجراي بالا و هزينه كم از مزاياي اين روش مي باشد . اين روش نياز به فضاي باز در اطراف زمين دارد لذا در زمين هايي كه فضاي كاري محدودي دارندازاين روش نمي توان استفاده نمود.
پلکانی
شیب دار
روش شیب پایدار

## Slide 164
J
ميكروپايل یا ریزشمع (micropile)

## Slide 165
در شرايطي كه ميكروپايل ها با هدف تحكيم و بهسازي بستر پي سازه ها مورد استفاده قرار مي گيرند، محاسبات فني ميكروپايل مشابه با محاسبه شمع هاي متداول است. اين محاسبات مبتني بر سه بخش طرح سازه اي ، طرح ژئوتكنيك و كنترل برش پانچ مي باشد. ميكروپايل از يكسو با دارا بودن عناصر تسليح مشتمل بر جدار ضخيم فولادي و آرماتور تسليح، قابليت انتقال و پخش بار به لايه هاي مقاوم زيرين و نيز كنترل نشست به دليل سختي بالاي فولاد و تسليح عمقي خاك را دارد و از سوي ديگر بدليل تزريق دوغاب سيمان، مشخصات مكانيكي خاك نظير سختي، تراكم پذيري، ظرفيت باربري، ضريب اصطكاك و چسبندگي و غيره را بهبود مي بخشد. لذا ميكروپايل در مقايسه با ساير روشها مانند حفاري و تزريق ، تثبيت خاك با سيمان و يا آهك ، تراكم ديناميكي و غيره بدليل عملكرد تركيبي (استفاده از عناصر باربر و اصلاح خاك) داراي برتري مي باشد. همچنين بايستي توجه نمود كه عمليات كوبش ميكروپايل ها باعث انتقال انرژي جنبشي و ارتعاشي به توده خاك گرديده و منجر به تحكيم و تراكم توده خاكي اطراف ميكروپايل خواهد شد. اين امر به خصوص در خاكهاي دانه اي مشهودتر مي باشد. همچنين در شرايطي كه به علت وجود لايه هاي متراكم زيرسطحي، كوبش شمعهاي قطور مشكل يا غير ممكن مي باشد، كوبش ميكروپايل با قطر كوچك مي تواند بهترين راه حل باشد.
ميكروپايل یا ریزشمع (micropile)

## Slide 166
روش اجراي ميكروپايل
حفاري: در صورتي كه امكان كوبش لوله هاي ميكروپايل از ابتدا به دلايل مختلف نظير وجود كف سازي، بتن مگر، لايه متراكم خاك و غيره ميسر نباشد، مي بايست نسبت به انجام عمليات حفاري اقدام نمود. عمليات حفاري به روش هاي مختلف نظير حفاري دوراني يا دوراني- ضربه اي صورت مي پذيرد.
لوله كوبي : به منظور استقرار لوله هاي ميكروپايل در محل گمانه، غالباً از عمليات لوله كوبي استفاده مي گردد.براي اين منظور در مرحله اول عمليات از لوله نوك تيز ميكروپايل استفاده مي شود و پس از فرو رفتن لوله اول، لوله دوم به لوله اول متصل گرديده و كوبيده مي شود و عمليات كوبش به همين منوال ادامه مي يابد. طول لوله هاي ميكروپايل غالباً 2 متر مي باشد. جهت اتصال كامل لوله ها به يكديگر علاوه بر استفاده از بوشن هاي رزوه شده، لوله ها به لبه بوشن نيز جوش داده مي شوند.
ميكروپايل یا ریزشمع (micropile)

## Slide 167
روش اجراي ميكروپايل
3- تزريق : پس از اتمام لوله كوبي، مي بايست تزريق دوغاب سيمان انجام گيرد خاك تزريق مي گردد كه علاوه بر افزايش قابل توجه چسبندگي جداره ميكروپايل به زمين، سبب بهبود مشخصات مكانيكي خاك اطراف نيز مي گردد .
ميكروپايل یا ریزشمع (micropile)

## Slide 168
روش اجراي ميكروپايل
4- تسلیح کردن :گام نهايي در اجراي ميكروپايل، عمليات جاگذاری آرماتور تسليح در داخل لوله ميكروپايل و نصب فلنج (در صورت نياز) مي‌باشد. بديهي است كه آرماتور تسليح مي‌بايست قبل از گيرش سيمان، در داخل گمانه نصب شود. فلنج كه به منظور ايجاد اتصال كامل بين ميكروپايل و بتن فونداسيون و همچنين جلوگيري از برش پانچ سر ميكروپايل در داخل بتن پي بكار مي‌رود، مي‌بايست در آخرين مرحله به آرماتور تسليح ميكروپايل جوش شود .
ميكروپايل یا ریزشمع (micropile)

## Slide 169
نحوه ارتباط سازه به میکروپایل
پایداری شیب ها
دیوارحایل
ميكروپايل یا ریزشمع (micropile)

## Slide 170
نتیجه گیری:
اهداف اصلی ایمن سازی جداره های گود حفظ جان انسان ها خارج و داخل گود وحفظ اموال وفراهم نمودن شرایط امن ومطمئن جهت اجرای کار می باشد
انتخاب روش مناسب بستگی به جمیع شرایط تاثیر گذار که در شرایط مختلف به صورت های گوناگونی می باشد واز سوی دیگر تئوری ها وروش های اجرایی گودبرداری هم مبتنی بر اصول تئوریک و هم متاثر از ملاحظات اجرایی و تجربی ، تواما است.